# Техническое описание

# Модель «Сигма»

Модель делового стиля.

Прямые  и  четкие  линии  диванов  и  цветовое  разнообразие  вариантов  обивки  позволит  вам  легко  вписать  мягкую  мебель  «Сигма»   в любой  интерьер помещений.

За  счет  металлической  основы  мебель  зарекомендовала  себя  как  исключительно  надежная.

Внешние данные изделия:

Посадочный размер сиденья  - 56 см.

Глубина сиденья -  52 см.

Высота сиденья (от пола) – 45 см.

Высота спинки – 79 см.

- Каркас :

Массив  хвойных  пород  дерева, шлифованная  фанера  15 мм,  ДВП.

При  изготовлении  используется  скоба  SENCO (США)  и  столярный  клей.

- Спинка  и  сиденье :

Несъёмные,  односторонней  мягкости,  основание эластичное  на  основе  резиновой  и  корсажной        ленты,  настил  из  высокоэластичного  пенополиуритана  плотностью  22  до  45  кг/м3  с  хорошими  показателями  по  устойчивости  форм  общей  толщиной  60 мм (спинка)  и  50 мм (сиденье)  обтянутый  синтепоном  Hollowfiber.

- Основа  дивана :

Изготовленный  из  металлической  фигурной  трубы  25 х 50 мм  каркас  покрыт  методом  порошковой    покраски. ( RAL 7040 ).

4.   Обивочные  материалы :

Натуральная  мебельная  кожа (КРС)  MADRAS  пр-ва  итальянской  фабрики  и  «дышащие»  кожезаменители  нового  поколения  -  Oregon,  santa  и  искусственная  кожа  пр-ва  фабрики  Vinilpex.

Швы  -  нить  SYNTON  (34  цвета).

- Комплектация :

Нетрансформируемые  3-х  и  2-х местные  диваны  кресло  и  угловая  секция.

По  желанию  заказчика  возможно  изменение  габаритов  мебели  в  длину  и  изготовление  в  комбинированном  цвете.

Стандартные размеры модулей:

| № | изображение | Размеры Ш х Г(Дл) х В См | название |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ширина: 66 Глубина: 66 Высота: 79 | Модуль прямой |
| 2 |  | Ширина: 66 Глубина: 66 Высота: 58 | Столик угловой |
| 3 |  | Ширина: 127 Глубина: 66 Высота: 79 | Модуль 2-й без подлокотников |
| 10 |  | Ширина: 189 Глубина: 66 Высота: 79 | Модуль 3-й без подлокотников |
| 1 |  | Длина: 66 Ширина: 66 Высота: 79 | Модуль угловой |

Варианты обивки: