Ск-41

Инструкция по сборке.

Стол может собираться как на левую, так и на правую сторону.

- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Перед сборкой стола постелите на пол плотную бумагу или ткань. Выберите левый (рис.1) или правый (рис.2) вариант сборки.

- Соберите ящики, для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 30, 31. В фасады 29 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 30, 31 «евровинтами» присоедините задние стенки 32, соедините с фасадами, затяните эксцентрики. В пропилы фасадов вставьте дно 36(оргалит), гвоздями прибейте к бокам 30, 31 и задней стенке 32, через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие (роликом назад), установите ручки (рис.3).

- В глухие отверстия диаметром 15 мм столешницы приставки 4, боков тумбы 5 и 6, горизонта тумбы 7, цоколей 8, ножки задней 10, ножек стола малой и большой 21 и 25, столешницы стола 26 вставьте эксцентрики. К выкатной полке 33 шурупами  прикрепите направляющие (рис.4). Винтами 5х10 к бокам тумбы 5 и 6 прикрепите ответные планки направляющих (роликом вперёд). К нижним торцам деталей 5, 6, 10, 21, 25 гвоздями прибейте опоры. Приложите цоколи 8 и горизонт 7 к бокам тумбы и вставьте в соответствующие глухие отверстия диаметром 8мм. на боках втулки эксцентриковых стяжек и шканты.

- Соедините бока тумбы 5 и 6, цоколи 8, горизонт тумбы 7, затяните эксцентрики. «Евровинтами» к соответствующему боку тумбы (в зависимости от левого или правого варианта сборки) присоедините ребро и полку 9, затем ножку заднюю 10. Соедините «евровинтами» столешницу приставки 4, бок стеллажа внешний 1, горизонт приставки 2 и стойку приставки боковую 3. В соответствующие ответным глухие отверстия диаметром 8мм. на   нижней поверхности столешницы приставки вставьте втулки эксцентриковых стяжек. Установите столешницу, затяните эксцентрики (рис.5/рис.6).

- Присоедините «евровинтами» в порядке перечисления: бок стеллажа внутренний 11, горизонт стеллажа 12, заднюю стойку приставки 13, полку угловую 14, нижний угловой горизонт 15, стойку 16, верхний угловой горизонт 17, стойку 18, крышку приставки 19. Гвоздями прибейте задние стенки 34 и 35 (рис.7/рис.8).

- Соедините «евровинтами» в порядке перечисления: ножку стола большую 25, полки для системного блока 24, перегородку 23,

Лист 1                  Листов 2

Ск-41                 Лист 2                  Листов 2

полку 22. В соответствующие ответным глухие отверстия диаметром 8мм. на   нижней поверхности столешницы стола 26 вставьте втулки эксцентриковых стяжек. Установите столешницу, затяните эксцентрики. В торцевые отверстия диам. 8 мм. столешницы приставки 4 вставьте шарнирные штоки угловой эксцентриковой стяжки и поверните эксцентрики на четверть оборота (усики эксцентрика должны зацепить шток, удерживая  от выпадения ) и шканты. К ножке задней 10 при помощи межсекционных стяжек прикрепите экран 20. Совместите приставку и стол, «евровинтами» скрепите экран 20 с малой ножкой стола 21 и перегородкой 23, на столешницах затяните эксцентрики угловой эксцентриковой стяжки. Посредством «евровинтов» установите стойку для держателей CD 27. Шурупами 4х16 прикрепите держатели.

- В отверстие диаметром 8 мм. горизонта приставки 2 вставьте петлю для стекла со втулкой. В ответное отверстие на крышке приставки 19 вставьте втулку петли для стеклянной двери. На верхний торец стеклянной  двери 37 установите верхнюю петлю. Установите дверь, вставив верхнюю петлю во втулку, а в нижнюю петлю, вставив стекло. Отрегулируйте зазоры, зафиксируйте винтами. При помощи шурупов 4х16 установите откидную магнитную защелку. В глухие отверстия диаметром 5 мм. на внешнем 1 и внутреннем 11 боках стеллажа вставьте полкодержатели, на полкодержатели положите полку 28.

- Вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте зазоры. К столешнице стола прикрепите выкатную полку 33. На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки. Заглушками диаметром 8 мм. закройте отверстия на столешнице приставки и внешнем боку тумбы.

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не                                       ухудшающие  эксплуатационных  свойств. Некоторые  детали  имеют  левое/правое   свойство.