Ск-11 правый.

Инструкция по сборке.

Подготовка.

1.  Постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2.  Гвоздями, к нижним торцам боков стеллажа 1, 2 ,ножки 11 и стойки  16 , прикрепите пластиковые опоры. К бокам стеллажа 1, 2 винтами 5х10 через регулируемые отверстия прикрутите ответные планки направляющих. Втулки «джокера», по накерненой разметке, закрепите шурупами 4х16 на крышку стеллажа 5, крышку надстройки 15, горизонт надстройки 14, полку навесную 22, столешницу 10, полку для системного блока 18, полку для монитора 21. В глухие отверстия диам. 8 мм, столешницы 10 вставьте втулки эксцентриковых стяжек, по накерненой разметке шурупами 4х16 закрепите уголки направляющих для выкатной полки. В глухие отверстия диам. 15 мм стойки 16 и ножки 11 вставьте эксцентрики. К выкатной полке, шурупами 4х16 закрепите направляющие. По накерненой разметке к перегородке 17 шурупами 4х16 прикрутите планки петель.

Сборка.

3.   При помощи «евровинтов» соедините детали 1, 2, 3, 4,  12.

4. «Евровинтами» в порядке перечисления соедините ребро 20, стойку 16, полку для системного блока 18, ножку 11. Установите трубу L=644 мм. и столешницу 10, затяните эксцентрики. Ребро и столешницу «евровинтами» прикрепите к стеллажу.

5.  «Евровинтами» в порядке перечисления соедините перегородки 17 (выберете сторону на которую будет открываться дверь 19), крышку надстройки 15, горизонт надстройки 14, бок надставки 13. Установите на столешницу, «евровинтами» прикрепите к боку стеллажа, затем к столешнице.

6.  На крышку надставки установите трубу L=324 мм. и  «евровинтами» прикрепите крышку 5 к стеллажу. Прибейте задние стенки 24, 25 (оргалит).

7.   Винтами прикрутите направляющие с выкатной полкой к уголкам, закрепленным на столешнице 10.

8. Соберите ящики, для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 7 и 8, в фасады 6 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 7, 8 «евровинтами» присоедините задние стенки 9, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 26 (оргалит), через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в стеллаж, отрегулируйте направляющие.

9.    Навесьте и отрегулируйте дверь. Установите ручку.

10.  «Евровинтами» прикрутите полку навесную 22 к боку стеллажа, во фланцы вставьте трубу L=130 и закрепите. В пазы вставьте держатели для CD.  К боку надстройки «евровинтами» присоедините полку для монитора 21, во фланцы вставьте трубы L=100.

11.  На шляпки «евровинтов» и эксцентрики установите заглушки.

СТОЛ ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Внимание! Фирма изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не ухудшающие эксплуатационных свойств. Некоторые детали имеют левое/правое свойство. Сборку производить согласно рисунка.

Уголки       направляющих       для       выкатной       полки       должны       быть       развернуты       углом       наружу.