Ск- 13 левый.

Инструкция по сборке.

1.     Перед сборкой постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2.  Винтами 5х10 закрепите, в регулировочные отверстия, ответные планки  направляющих L=350 на бока  7 и 8. В       глухие отверстия диаметром 15мм. боков тумбы 7 и  8 ,  боковины стола 4 , боков надстройки 18 и стоек для компакт-дисков 20  вставьте эксцентрики. В глухие отверстия диаметром 8мм. столешницы 1 и топа 16 вставьте втулки эксцентриковых стяжек. К выкатной полке шурупами прикрепите направляющие. По накерненой разметке уголки направляющих  соедините со столешницей. В сквозные отверстия диаметром 10 мм. оснований 2 и 3 вставьте регулируемые опоры.

3.   «Евровинтами» соедините в порядке перечисления; боковину стола 4, основание 2, экран 5, бок тумбы левый 8, заднюю стенку тумбы  9, бок тумбы правый 7, горизонт 6, основание 3. Установите столешницу, затяните эксцентрики.

4.   При помощи «евровинтов» соедините бока надстройки 18 и полку для монитора 17. Скрепите «уши» 19 и стойки для компакт-дисков 20, присоедините к бокам 18. На собранное установите топ 16, затяните эксцентрики.

5.  При помощи «евровинтов» прикрепите надстройку к столешнице.

6.  Соберите ящики, для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 11, 12, в  фасады  14   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К   бокам  11, 12  «евровинтами» присоедините  задние  стенки 13, соедините с фасадами, затяните эксцентрики. В пропилы фасадов вставьте дно 15 (оргалит), гвоздями прибейте к бокам 11, 12 и задней стенке 13. Через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

7.    Вставьте держатели компакт-дисков в пазы стоек 20.

8.    Закройте эксцентрики и шляпки «евровинтов» заглушками.

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не                              ухудшающие  эксплуатационных  свойств.  Некоторые  детали  имеют  левое/правое   свойство.  Сборку   производить согласно рисунка.

Уголки      направляющих      для      выкатной      полки      должны      быть      развернуты      углом      наружу.