СК-19.

Инструкция по сборке.

1.  Постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- Вставьте втулки эксцентриковых стяжек в глухие отверстия диаметром 8 мм столешницы 1. К нижним торцам ножек 2 и 3 гвоздями   прибейте   пластиковые  опоры, винтами 5х10 прикрепите ответные  планки  направляющих выкатной  полки, в глухие  отверстия  диаметром  15 мм  вставьте  эксцентрики. В глухие отверстия диаметром 8 мм боков надставки 8, 9 и горизонтов 10 аккуратно вставьте шканты.

- Соедините «евровинтами» ножки 2 и 3 через экран 4, закрепите полку для системного блока 6 и перегородку 5.

- «На шкант» соедините горизонты 10 и перегородки 11, «евровинтами» прикрутите один из боков надставки, установите  ребро 12, прикрепите второй бок надставки.

- «Еровинтами» соедините столешницу 1 и надставку. Установите столешницу на каркас стола, затяните   эксцентрики.

- К выкатной полке 7 шурупами 4 х 16 закрепите роликовые  направляющие. Установите полку.

- В пазы деталей 8, 9, 11 вставьте держатели компакт-дисков.

- На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки.

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие  конструктивные  и технологические изменения,  не                                     ухудшающие  эксплуатационных  свойств.  Некоторые  детали  имеют  левое/правое   свойство.