СК-21 левый.

Инструкция по сборке.

1.      Постелите на пол плотную бумагу или ткань.

2.   В глухие отверстия диаметром 8 мм столешницы 1 вставьте втулки эксцентриков.  На ножку малую 3 и перегородку 12 винтами 5х10 закрепите ответные     планки    направляющих. В глухие отверстия диаметром  15 мм ножек малой 3 и большой 2, перегородки 12, к нижним торцам ножек прибейте пластиковые опоры. К выкатной  полке 17 шурупами  присоедините направляющие для выкатной полки. К стойке 14 шурупами 4х16 прикрепите торцевой держатель CD.

3.   «Евровинтами» в последовательности перечисления соедините ножку большую 2, экран 4, ножку малую 3, стойку 5, полку для системного блока 6, горизонт 13, перегородку 12.

4. По нанесённой на столешницу разметке шурупами присоедините выкатную полку. К столешнице присоедините стойки надставки 8 и 9, стойки для CD 16, 14 и 15, установите «уши» 10 и 11, топ  7.

5. Соберите ящики, для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 19 и 20, в  фасады  18   вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 19 и 20 «евровинтами» присоедините  задние  стенки 21, соедините с фасадами, затяните эксцентрики, в пропилы фасадов вставьте дно 22 (оргалит), через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики  в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

7. Установите держатели CD и заглушки на эксцентрики и шляпки «евровинтов».

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не                              ухудшающие  эксплуатационных  свойств.  Некоторые  детали  имеют  левое/правое   свойство.

- Уголки      направляющих      для      выкатной      полки      должны      быть      развернуты      углом     наружу.