СК-33 левый.

Инструкция по сборке.

- Постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия диаметром 8 мм столешницы 1, крышки тумбы 7 вставьте втулки эксцентриков. В  глухие отверстия диаметром  15 мм ножи 13, боков тумбы 3 и 4 вставьте эксцентрики. Во втулки, запрессованные в нижние торцы ножки 13, боков тумбы 3 и 4 вкрутите регулируемые опоры. На бока тумбы винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих. К выкатной  полке 16 шурупами  присоедините направляющие для выкатной полки. В торцевые отверстия диаметром 8 мм. средней стойки для CD 18 вставьте шканты (4 шт.).

- «Евровинтами» в порядке перечисления соедините;

- стойку 12, экран 14, полку 15, ножку 13, крышку тумбы 7, стойку 19,

- бок тумбы 3, горизонт 5, заднюю стенку 6, бок    тумбы 4,

- столешницу 1, стойки для CD 17, «на шкант» установите стойку 18, а так же по накерненой     разметке шурупами  4х16 к столешнице прикрепите выкатную полку 16.

- Соедините собранное в подпунктах  а. и  b., затяните эксцентрики на боках тумбы.

- Установите столешницу. Сверху «евровинтами» закрепите     топ 2.

- Соберите ящики, для чего: вставьте эксцентрики в бока ящиков 9, 10, в  фасады  8  вставьте  втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты, к   бокам  9, 10  «евровинтами» присоедините задние  стенки 11, соедините с фасадами, затяните эксцентрики. В пропилы фасадов вставьте дно 20 (оргалит), гвоздями прибейте к бокам 9, 10 и задней стенке 11. Через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие,  установите ручки,  вставьте  ящики в  тумбу,  отрегулируйте направляющие.

- Установите держатели CD пазы стоек 17,18. Закройте эксцентрики и шляпки «евровинтов» заглушками.

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения,  не   ухудшающие  эксплуатационных  свойств.  Некоторые  детали  имеют  левое/правое   свойство.  Сборку       производить согласно рисунка.

Уголки    направляющих    для    выкатной    полки    должны     быть     развернуты     углом     наружу.