Ск-34.

Инструкция по сборке.

- Постелите на пол плотную бумагу или ткань.

- В глухие отверстия диаметром 8 мм. столешницы 1, топа 7 (в соответствии с отверстиями на стойках для CD 18) вставьте втулки эксцентриковых стяжек. В глухие отверстия диаметром 15 мм. задней стенки тумбы 11, стоек для CD 18 вставьте эксцентрики. В торцевые отверстия диаметром 8 мм. стоек для CD 18, 19 вставьте шканты. к основанию 2 шурупами 4х16 прикрепите колёсные опоры. На бока тумбы 9, 10 винтами 5х10 прикрепите ответные планки направляющих. По накерненой разметке к столешнице 1 прикрепите уголки направляющих для выкатной полки. Используя отверстия диаметром 26 мм. (глубина 2 мм.) и трубу как шаблон, шурупами 4х16 к деталям 1, 2, 3, 4, 6 прикрепите фланцы.

- «Евровинтами» в порядке перечисления соедините;

  - основание  2,  бока тумбы 9 и 10, заднюю стенку тумбы 11, экран 16, полку 3, стойку 17,

  - столешницу 1, стойки для CD 18 и 19, стойку для топа 20, топ левый 6.

- В сквозные отверстия диаметром 26 мм. полки 4 вставьте трубы L=684, на трубы оденьте фланцы, «евровинтами» соедините со стойкой 18. С использованием труб соедините собранное в пунктах 3a. b 3b. Установите правый топ 7, затяните эксцентрики и винты на фланцах.

- Соберите ящики. Вставьте  эксцентрики в бока ящиков 13 и 14,в фасады 12 вставьте втулки эксцентриков и аккуратно вбейте шканты. К бокам 13 и 14 «евровинтами» присоедините задние стенки 15, соедините с фасадами 15, затяните эксцентрики. В пропилы фасадов вставьте дно 21 (оргалит). Через оргалит шурупами 4х16 к бокам ящиков присоедините направляющие, установите ручки, вставьте ящики в тумбу, отрегулируйте направляющие.

- Примерьте выкатную полку, шурупами 4х16 прикрепите к направляющим. На эксцентрики и шляпки «евровинтов» установите заглушки. В пропилы стоек 18 и 19 вставьте держатели CD.

Стол готов к эксплуатации.

Внимание!  Фирма  изготовитель  оставляет  за  собой  право вносить в изделие конструктивные и технологические изменения, не   ухудшающие  эксплуатационных  свойств.

Уголки      направляющих      для      выкатной      полки      должны      быть      развернуты      углом     наружу.